## Slide 1: 第六章 运算放大器（上）
刘鸣
liuming@semi.ac.cn
中国科学院半导体研究所

## Slide 2: 目录
运放概念和性能参数
理想运放
运放的基本模块

## Slide 3: 运放概念
运放：具有高增益的差动放大器。电压增益通常在101~105之间。通常用在闭环系统中，开环增益大小根据闭环精度要求来选取。

## Slide 4: 运放
全差分放大器

## Slide 5: 运放的性能参数
性能参数：增益、速度、输入/输出阻抗、功耗、小信号带宽、增益带宽积、大信号特性、输出摆幅、线性度、噪声、失调、电源抑制比等
  各性能指标之间的折中关系
  关键设计指标
Notes: 它是从指定测试条件下的低频（几千赫兹）电流增益和电流增益下降3分贝（70%幅度）时的截止频率计算的。这两个值的乘积可以被认为是电流增益下降到1的频率，并且可以通过将f T除以频率来估计截止频率和跃迁频率之间的晶体管电流增益。

## Slide 6: 运放的性能参数
（1）增益
  运放的开环增益确定了使用运放的反馈系统的精度。
If
如果增益误差小于1%，增益A1>1000，采用单级简单共源放大器很难实现
Notes: 1/Beta*A，Beta=1/10

## Slide 7: 运放的性能参数
（2）小信号带宽：反映增益随着频率增加的变化特性。
增益随着频率增加而下降，从3-dB点开始下降，直到增益变为1

## Slide 8: 运放的性能参数
小信号带宽（举例）
Since
假设运放为单极点电压放大器，Vin为较小的阶跃电压，低频增益远大于1，计算输出电压达到终值99%所需的时间，如果1+R1/R2=10，且稳定时间小于5ns，求运放GBW需要达到多少?

## Slide 9: 运放的性能参数
小信号带宽
  增益带宽积
  为了使输出电压达到99%的终值，t≈4.6τ，当t<5ns，要求τ<1.09ns
Grad/s（1.47GHz）
GBW要求取决于稳定精度、稳定时间和闭环增益

## Slide 10: 运放的性能参数
（3）大信号特征：阶跃响应的斜率正比于输出的最终值，然而当输入高摆幅信号的时候，电路会进入非线性工作区。

## Slide 11: 运放的性能参数
大信号特征（例）

## Slide 12: 运放的性能参数
（4）输出摆幅
多数系统对运放的电压摆幅要求比较高，以便获得较高的信噪比或驱动负载，全差分运放可大幅提高输出摆幅，应用十分普遍。
输出摆幅为2[VDD-(VOD1+VOD3+VISS+|VOD5|+|VOD7|)]

## Slide 13: 运放的性能参数
输出摆幅（例，套筒式结构）

## Slide 14: 运放的性能参数
（5）线性度
  开环运放非线性特性显著（漏电流-栅源电压），通常采用全差分电路以及反馈抑制非线性。

## Slide 15: 运放的性能参数
线性度
  对于非线性运放的小信号放大倍数变化

## Slide 16: 运放的性能参数
线性度
  差分电路和单端电路的线性度对比
  差分电路只有奇次谐波，单端电路最高到偶次谐波

## Slide 17: 运放的性能参数
（6）噪声与失调
  运放的输入噪声和失调确定了能被合理处理的最小信号电平。
右图中的M1~M2，M7~M8产生的噪声最大。

## Slide 18: 运放的性能参数
噪声与失调
  失调是由于器件的不匹配造成的，属于非理想因素之一，失调和电路的共模抑制比直接相关。
Vos就是失调电压@Vout=0

## Slide 19: 运放的性能参数
（7）电源抑制
  运放经常用在混合系统中，并且有时连接到有噪声的数字系统中，尤其在频率上升时，运放的性能会收到很大影响，全差分结构对提高电源抑制比较有效。
  电源抑制比也与失调相关。

## Slide 20: 目录
运放概念和性能参数
理想运放
运放的基本模块

## Slide 21: 理想运放
概念
零任偶（nullor）是一种理想的二端口网络，输入端为零极子（端点之间的电流及电压均为零），输出端为任意子（输出端口变量之间无相互约束,可取任意值），零任偶类似一个理想的放大器，其电压增益、电流增益、跨导增益和跨阻抗增益都是无限大。
理想放大器是对实际电路中一类特殊器件的抽象，这类器件具有无穷大的输入阻抗、无穷大的电压/电流增益和0输出阻抗。
用在负反馈网络中表现出所谓的虚短路、虚断路性质。零任偶输出端附近的电路会调整其电压及电流，迫使零任偶输入端的电压及电流为零。
Notes: 虚短和虚断的解释，nullor是一种理想的二端口网络，输入端为零极子，输出端为任意子，零任偶类似一个理想的放大器，其电压增益、电流增益、跨导增益和跨阻抗（transimpedance）增益都是无限大。左边为零极子(Nullator) ，零极子的特性是其上的电压和电流均为零，即其同时具有短路和开路两种性质，即其既是电压源也是电流源。
右边的任意子(Norator)。任意子端点之间的电流及电压可以为任意值。任意子代表增益无限大的电压源或是电流源。

## Slide 22: 理想运放
运算反相放大器
电流-电压转换器
  Nullor的输入和输出各有一个端口接地

## Slide 23: 理想运放
运算电压放大器
  Nullor的两个输入端浮动，一个输出端接地
  典型应用为正向电压放大器、电压跟随器

## Slide 24: 理想运放
运算电流放大器
  Nullor的两个输出端浮动，一个输入端接地。
  典型应用为正向电流放大器、电流跟随器。

## Slide 25: 理想运放
OFA（Operational Floating Amplifier）
  Nullor的两个输入端浮动，两个输出端口浮动
  典型应用为电压-电流转换器

## Slide 26: 理想运放
Nullor必须用于负反馈网络才有“虚短路”和“虚断路”，不能开环使用。
Nullor的无穷大的增益并不是为了放大信号，而是为了保证负反馈系统环路增益，真正的信号增益一般由无源元件的比例精确的确定。
负反馈还能确定Nullor的输入端和输出端的直流工作电压。

## Slide 27: 目录
运放概念和性能参数
理想运放
运放的基本模块

## Slide 28: 运放的基本模块
运放的组成模块
输入级：提供高输入阻抗、将差分输入电压转换为电流、提供足够的共模抑制；
中间级：提供直流电平移位、提供增益、实现差分电流到单端电流的转换等；
输出级：提供较大的输出电流驱动能力，提供低输出阻抗。

## Slide 29: 运放的基本模块
输入级 — 全差分放大器
Vin2<<Vin1
Vin1<<Vin2
Vin1≈Vin2
非线性
非线性
线性
平衡点
增益
MOS栅极输入，输入阻抗很高；
电流源ISS，抑制共模信号；
将差分输入电压，变换成差分输出电流；
需注意共模输入范围、失调、噪声等。
奇函数

## Slide 30: 运放的基本模块
输入级 — 全差分放大器
共模输入范围
保证M3不进入线性区
保证M1/M2在饱和区

## Slide 31: 运放的基本模块
输入级 — 全差分放大器
跨导
差分电流
差分电压

## Slide 32: 运放的基本模块
输入级 — 全差分放大器
共模抑制比-由于失配引起的共模-差模转化
差分对完全匹配时，Avc-d=0，实际不可能完全为零，为了提高共模抑制能力，一方面要提高匹配精度，另一方面提高RSS。

## Slide 33: 运放的基本模块
输入级 — 轨到轨输入放大器
VDD
NMOS差分对要求的输入共模较高，PMOS差分对要求的输入共模较低，两者合并可覆盖轨到轨共模输入范围；
问题：如果采用简单的并联，低共模区、中间共模区、高共模区的输入跨导有明显的变化。

## Slide 34: 运放的基本模块
输入级 — 轨到轨输入放大器
亚阈值区
强反型区
低共模输入：
高共模输入：

## Slide 35: 运放的基本模块
为了解决跨导的明显变化，应该使得：
解决方案:将两个差分对单独工作时的电流变为共同工作的4倍即可。

## Slide 36: 运放的基本模块
轨到轨放大器（举例）
M1、2截止，2IR2电流通过M5、6、7注入并于2IR1叠加。
M3、4截止，2IR1电流通过M8、9、10注入并于2IR2叠加。

## Slide 37: 运放的基本模块
如果电流镜内都有电流通过，则电流镜结构仍然可以保证电流恒定。
上述结构保证了流过PMOS和NMOS差分对的电流和恒定，对于亚阈值区差分对，可保证跨导恒定。
恒定跨导-亚阈值区情形

## Slide 38: 运放的基本模块
恒定跨导-强反型区情形
  考虑2IR1=2IB，2IR2=2IB。在电流镜的比例为1:1的条件下，低共模下有4IB电流注入PMOS，高共模下有4IB注入NMOS。在中间情形，各有2IB分别注入PMOS和NMOS。
  在电流镜的比例为1:3的条件下，低共模下有8IB电流注入PMOS，高共模下有8IB注入NMOS。在中间情形，各有2IB分别注入PMOS和NMOS。

## Slide 39: 运放的基本模块
中间级
  IB为恒定电流偏置，而i1和i2为来自前级的差分电流，则输出电流可以表示为：
  上述结构可将差分电流转换为单端电流，同时输出级为Cascode结构，阻抗较高，可提供较大增益。

## Slide 40: 运放的基本模块
IB为恒定电流偏置，而i1和i2为来自前级的差分电流，则输出电流可以表示为：
上述结构可将差分电流直接输出，同时输出级为Cascode结构，阻抗较高，可提供较大增益。

## Slide 41: 运放的基本模块
中间级（例）
  该中间级可提供较大的级间增益。
  注意电流源负载和尾电流源的电流比例。
  需要共模反馈稳定工作点。

## Slide 42: 运放的基本模块
共模反馈
必要性

## Slide 43: 运放的基本模块
共模反馈原理

## Slide 44: 运放的基本模块
输出级-A类

## Slide 45: 运放的基本模块
输出级-B类
  为克服A类输出级效率低的问题，采用B类输出级。
  晶体管M1、M2分别导通半个周期；输入信号为0时，输出级的电流也很小。

## Slide 46: 运放的基本模块
输出级-B类
  左图的输出级可以达到轨到轨输出，但是前级的电压必须抬高。
  右图也可达到轨到轨输出，前级电压不需抬高。

## Slide 47: 运放的基本模块
输出级-B类的效率

## Slide 48: 运放的基本模块
B类输出级
失真问题
Class AB偏置
普通的Class B输出级存在交越失真；
CLASS AB类：使得晶体管M1、M2具有一定偏置，克服交越失真。

## Slide 49: 运放的基本模块
AB类输出级的偏置方法
以NMOS管为例：
如果M3匹配M6，M1匹配M5，则输出级电流可由IQ精确控制。